Auftrag

Beschreibung

Plane und fertige ein Fahrzeug mit Gummimotor.

Bedingungen

Arbeite zu Hause an einem möglichst gut geeigneten Ort. Du musst kreativ sein im Umgang mit Werkzeug und Material. Querdenken ist erwünscht!

Achte auf sichere Handhabung der Werkzeuge (Messer, spitzige Werkzeuge, …) Keine Unfälle, kein kaputtes Werkzeug!!!

Material

| Gummiband | möglichst lange Gümmeli, Gummikordel aus Nähkiste, Gummitwist (falls nicht mehr benötigt) |
| --- | --- |
| PET Flasche Getränkekarton Kartonschachtel Kartonverpackung | als Chassis des Autos. Das Material muss seine gewisse Stabilität besitzen |
| Holzspiess Fleischspiess | für die Achsen oder Bleistift, Stricknadel, Trinkhalme sind zu dünnwandig |

Werkzeug

| Cuttermesser | mit Schneidunterlage und Schneidlineal (kann auch eine einfache Metallschiene sein. |
| --- | --- |
| Schere | eine stabile Bastelschere eine spitzige Nagelschere |
| Heissleim Weissleim Bastelkleber | mit Heissleim können alle Materialien verklebt werden. Weissleim für unbeschichteten Karton, Papier und Holz beim Bastelkleber Anleitung auf Verpackung beachten |

Lernziele

|  | Lernziel | Selbstbeurteilung |
| --- | --- | --- |
| LZ 1 | Du kannst kreative Lösungen mit dem vorhandenen Material entwickeln |  |  |  |  |
| LZ 2 | Du erstellst eine Skizze mit sichtbarer Vermassung |  |  |  |  |
| LZ 3 | Du kannst anhand deiner Skizze eine Materialliste erstellen |  |  |  |  |
| LZ 4 | Du kannst mit den vorhandenen Möglichkeiten stabile Verbindungen herstellen |  |  |  |  |
| LZ 5 | .Du kannst den Arbeitsprozess mit Microsoft OneNote dokumentieren |  |  |  |  |
| LZ 6 |  |  |  |  |  |
| LZ 7 |  |  |  |  |  |
| LZ 8 | Du kannst aussägekräftige Fotos des Werkstücks an seinem Einsatzort machen und stellst sie mir via MS Teams zur Verfügung. |  |  |  |  |

Arbeitsschritte

Planung

|  | Arbeitsschritt | Material |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Material auswählen und bereitlegen |  |  |
|  | eine genauere Skizze mit Vermassung ausarbeiten | Dossier, One Note oder A4 Blatt |  |
|  | technisches Musterstück anfertigen falls nötig. | Test einer wichtigen Verbindung, Lochgrössen, Varianten von Achs |  |
|  | Verbindungen festlegen |  |  |
|  | Materialliste erstellen | Holzliste Dossier |  |

Werkstück herstellen

|  | Karton/PET schneiden wenn nötig zusammenbauen | Cutter Schere Klebeband, Heftklammern, (Heiss-)Leim |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Achslöcher anzeichnen |  |  |
|  | Achslöcher stechen/bohren | Ahle, Taschenmesser, Nagel, Lochzange, Locher |  |
|  | Achsen einpassen Die Achsen müssen sich frei bewegen lassen, ohne zu viel Spiel zu haben | Ahle, Taschenmesser, spitze Nagelschere |  |
|  | Fanghaken für Gummiband einbauen |  |  |
|  | Nabenlöcher in den Rädern anstechen Die Räder müssen genau in der Mitte sein und fest mit den Achsen verbunden werden können. | Ahle, Taschenmesser, Nagel |  |
|  | Alle Teile zusammenbauen |  |  |

Dokumentation

Mach nach jedem Arbeitsschritt ein aussagekräftiges Foto. Verwende Microsoft OneNote um den Arbeitsablauf mit Bild und Text zu dokumentieren.

Drehe am Schluss einen kurzen Film auf dem zu sehen ist wie das Auto fährt. Füge den Film ins OneNote ein und poste ihn auf Teams (im Team oder im Chat).

Weiterführender Auftrag

Erstelle einen Steckbrief deines Gummimobils analog der Autoquartettkarten mit folgenden Angaben:

- Länge/Breite

- Gesamtgewicht

- Länge des Antriebsgummis von Achse bis Fixpunkt

- Durchschnittsgeschwindigkeit in Meter/Sekunde

Materialliste

| Pos Nr. | Bauteil Massivholz, Platten | Mat | Stk. | Fertigmaß [mm] | m2 | Kalkulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Länge | Breite | Dicke |  | Preis/m2 | Kosten |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschläge/Einkaufteile |  | Stk |  |  |  |  | EP | Kosten |
|  | Gesamtpreis |  |  |  |  |  |  |  |  |

Beurteilung

| Designprozess | Ungenügend 0Pkt | Genügend 1Pkt | Gut 2 Pkt. | Sehr gut 3Pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Entwickeln und Experimentieren (Skizzen) | keine brauchbaren Skizzen | eine gute Skizze der Seitenansicht | mehrere gute Skizzen aller notwendigen Ansichten | Detaillierte Skizzen mit exakter Vermassung |
| 2. Begutachten und weiterentwickeln | keine Notizen | Notizen vorhanden aber unstrukturiert, unübersichtlich | nachvollziehbare Notizen | nachvollziehbar und informative Notizen |
| Produkt | Ungenügend 0Pkt | Genügend 1Pkt | Gut 2 Pkt. | Sehr gut 3Pkt |
| 1.Erscheinung und Gestaltung | Erscheinung unüberlegt, zufällig | Erscheinung in Ansätzen gestaltet | Erscheinung ansprechend gestaltet | Erscheinung wirkt ästhetisch |
| 3.Qualität | Grosse Toleranzen: | Wenig Toleranzen: sichtbar | Kaum sichtbare Toleranzen: | Keine sichtbaren Toleranzen: |
| 4.Funktion | Aufgabenstellung nicht erfüllt | Aufgabenstellung knapp erfüllt | Aufgabenstellung gut gelöst | Aufgabenstellung vorbildlich gelöst |